# Tester tlumičů MOTEX 7745
# k válcové zkušebně brzd MOTEX 7742
Tester tlumičů slouží ke kontrole stavu tlumičů na vozidlech s maximální zátěží na nápravu až 2500 kg.
### Vestavěná verze (do jámy) :
- Měřicí stolice nainstalovaná do jámy, na kterou se umístí náprava vozidla, určená k testu. Vhodné pro nové instalace.
- Stavební úpravy vyžadující zabudování testeru si zákazník zajišťuje sám.
### Verze modul (na plochu) :
- Revoluční nízko-profilová (12cm) nastavitelná měřicí stolice pro instalaci na plochu, na kterou se umístí náprava vozidla, určená k testu.
- Instalace zařízení je velmi jednoduchá a nevyžaduje žádné speciální investice (stavební úpravy). Vhodné pro dodatečné instalace.
### Přehled vlastností :
- Tester tlumičů pérování se liší od současných testovacích lavic tím, že analyzuje reakci tlumiče na základě rezonanční frekvence (nejkritičtější frekvence pro držení vozidla na silnici při jízdě) místo, aby sledoval minimální přilnavost kola (metoda EUSAMA). Výsledek měření je uváděn v hodnotě C.A.P. (Phase Damping Coeficient). Tato hodnota je nezávislá na ostatních vlastnostech vozidla (váha, tlak v pneumatikách), které mají vliv na současné měřicí metody.
- Vysvětlení výsledku měření uživateli je jednoduché díky klasifikaci - přijatelný, dobrý, špatný.
- Kompletní test vozidla je možné dokončit za pouhé 3 minuty.
- Možnost vytisknout zákazníkovi protokol o testu (C.A.P. vyhodnocení, případně hodnoty dle metody EUSAMA), který jednoduše vysvětluje stav každého tlumiče a nesouměrnost účinosti tlumičů na nápravě.
### Technická data - tester tlumičů MOTEX 7745 :
Maximální zatížení nápravou	2500 kg
Minimální - maximální testovací frekvence	3 - 25 Hz
Šířka buzení	± 3 mm
Výkon motoru	2 x 2,2 kW
Minimální - maximální rozchod nápravy vozu	836 - 2096 mm
Napájení / soustava napětí	3/N/PE AC 400V 50Hz / TN – S (nebo TN – C – S)
Rozměry testeru (vestavná verze)	2350 x 590 x 280 mm
Rozměry testeru (verze modul) / 4 přibližovací rampy	3100 x 600 x 228 mm / 630 x 692 mm
Váha testeru	240 kg

- Software, PC, monitor, klávesnici, myš a tiskárnu používá tester tlumičů společně s brzdovou stanicí.
- Elektro příslušenství pro tester tlumičů je zajištěno pomocí dodatečného modulu jako rozšíření stávajícího stojanu brzdové stanice.
- O tester tlumičů je možné na vyžádání rozšířit i stávající nainstalované brzdové stanice MOTEX 7742 !
### Technická data - brzdová stanice MOTEX 7742 :
Vzdálenost vnitřních / vnějších okrajů válců – délka / průměr válců	650 mm / 2150 mm – 750 mm / 174 mm
Rozsah měřených brzdných sil / ovládací síly	0 - 6000 N / 0 - 1000 N
Maximální hmotnost měřené nápravy	2000 kg
Chyba měření ovládací a brzdných sil	± 1 % rozsahu
Napájení / soustava napětí	3/N/PE AC 400V 50Hz / TN – S (nebo TN – C – S)
Jmenovitá zkušební rychlost – minimální adheze za sucha / za mokra	4,72 km/h – 0,8 / 0,6
Jmenovitý příkon se spuštěnými / vypnutými pohonnými jednotkami	8,4 kW / 400W
Provozní teplota / relativní vlhkost	+5 až +40 °C / do 80%
Ekvivalentní hladina hluku	67 dB